| (pieczęć Wykonawcy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## WARUNKI TECHNICZNE DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

## OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.

Składając ofertę na: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczych dla OSP w Trawnikach.

oświadczamy, że:

- Samochód posiada następujące parametry:

| Opis parametru | Wymagania [powinny być spełnione bezwzględnie] | Dane Oferenta [czy zostały spełnione parametry techniczne, podać parametry techniczne] |
| --- | --- | --- |
| Podwozie z kabiną |
| Samochód używany. Podać markę, typ i model. | rok produkcji min. 2010 |  |
| Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć. | 3500 kg |  |
| Podwozie wraz z zabudową spełniające wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. | spełnia |  |
| Pojazd musi być wyposażony w: - urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych, w tym za pomocą radiotelefonu, - belkę świetlną LED z napisem „ STRAŻ”, - min. jedną lampę typu LED, sygnalizacyjną niebieską z przodu i z tyłu pojazdu, Urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami (osłona). | posiada |  |
| Przed odbiorem samochodu należy wykonać: - oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego, | potwierdzić wykonanie |  |
| Podwozie samochodu z silnikiem wysokoprężny z turbodoładowaniem (paliwo – olej napędowy) spełniający normę czystości spalin min. EURO V i mocy i pojemności | nie mniejszej niż 100kW |  |
|  | nie mniejszej niż 1901cm3 |  |
| Napęd 4x4. Układ hamulcowy wyposażony w ABS. Układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP. | posiada |  |
| Kabina czterodrzwiowa, ilość miejsc siedzących min. 6. | posiada |  |
| W kabinie kierowcy zainstalowana instalacja do podłączenia radia z anteną. | posiada |  |
| Kolor: |  |  |
| elementy podwozia, rama | czarne lub ciemnoszare |  |
| błotniki i zderzaki | białe |  |
| kabina, zabudowa | RAL 3000 |  |
| drzwi żaluzjowe | w kolorze naturalnego aluminium |  |
| Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu | spełnia |  |
| Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze | - 300C do +500C |  |
| Pojazd wyposażony w pełno wymiarowe koło zapasowe. | posiada |  |
| Pojazd wyposażony w min. pięciostopniową skrzynię biegów (zsynchronizowaną) + wsteczny | posiada |  |
| Pojazd wyposażony hak typu kulowego | posiada |  |
| Zabudowa pożarnicza – fabrycznie nowa |
| Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję np. kompozytowych. Szkielet zabudowy wykonany z profili ze stali nierdzewnej lub z aluminium. | spełnia |  |
| Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na zabudowie: - drabinka do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy, - skrzynia na dachu na sprzęt, - uchwyty na drabinę, | spełnia / posiada |  |
| Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą, być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. | spełnia |  |
| Zbiornik wody o pojemności min. 300l (zamawiający dopuszcza zbiornik wodny o większej pojemności), wykonany z materiału niekorodującego oraz wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, wykonany z materiału kompozytowego). | posiada / spełnia |  |
| Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % (min. 20 l) pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów oraz wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. | posiada / spełnia |  |
| Agregat wysokociśnieniowy min. AWP 40/40 (zamawiający dopuszcza agregat wysokociśnieniowy o wyższych parametrach użytkowych). | posiada / spełnia |  |
| Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 40 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową umożliwiającą podanie prądu zwartego i rozproszonego. Maksymalną wydajność zastosowanej prądownicy wysokociśnieniowej 40 l/min z regulacją kształtu strumienia oraz wytwornicą piany. Określić czy wydajność autopompy / motopompy zapewni uzyskiwanie tych parametrów na prądownicy? | posiada / spełnia |  |
| Linia wysokociśnieniowa szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody oraz piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło węża ręczne. | posiada / spełnia |  |
| Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania musi posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) | posiada / spełnia |  |
| Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów | spełnia |  |
| Pojazd wyposażony w maszt oświetleniowy o wysokości 3,5 metrów od poziomu gruntu wysuwany pneumatycznie lub elektrycznie z najaśnicami halogenowymi 2x200W LED zamontowany na stałe na pojeździe z możliwością sterowania mechanicznie. Przewód powinien znajdować się w środku masztu. | posiada / spełnia |  |
| Oświetlenie LED pola pracy min. 1,5m od samochodu | posiada / spełnia |  |
| Czasookres gwarancji obejmującej | podwozie z kabiną | minimum 6 miesięcy |  |
|  | zabudowę pożarniczą | minimum 12 miesięcy |  |
| Do oferty dołączyć ważny certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. |  |
| W dniu dostawy należy dołączyć wszystkie wymagane instrukcje obsługi, użytkowania, aktualną homologację podwozia itp. (do samochodu gaśniczego zgodnie z wytycznymi „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” , oraz do innych urządzeń zamontowanych na samochodzie). |  |
| Dostawa LOCO Zamawiający oraz przeszkolenie podstawowe z zakresu obsługi samochodu oraz zamontowanego sprzętu. |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).